РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 2006 ГОДУ 9 ноября 2017г. № 35 (304) Рысайкинская ласточка ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ С О Б Р А Н И Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО муниципального района ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ третьего созыва Р Е Ш Е Н И Е № с. Рысайкино Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области В соответствии с положениями статей 29.2, 29,4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области", Уставом сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области РЕШИЛО: Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. Опубликовать настоящее Решение в газете «Рысайкинская ласточка» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Собрания представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области В.В.Перников Глава сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области В.М.Исаев Приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области от ______________ № ____ Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области 1. Общие положения 1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также - нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают: совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Рысайкино и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области; 1.2. Настоящие нормативы включают в себя: основную часть (расчетные показатели, указанные в абзацах втором пункта 1.1 настоящих нормативов); материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов; правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

Рысайкинская ласточка  _____2_____________________________________________________

2. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области № п/п Наименование вида объекта местного значения Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности единица измерения значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя Объекты в области образования 1 Общеобразовательные организации количество учащихся на 1 тысячу человек 110 пешеходная доступность, метры для учащихся I ступени обучения для учащихся II и III ступени обучения 2 000 4 000 транспортная доступность, минуты для учащихся I ступени обучения для учащихся II и III ступени обучения 15 30** Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. 2 Дошкольные образовательные организации количество мест на 1 тысячу человек 55 пешеходная доступность, метры в сельских населенных пунктах 500 3 Организации дополнительного образования детей количество мест на 1 тысячу человек 45 транспортная доступность, минуты в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов 20 в иных населенных пунктов не устанавливается Объекты в области физической культуры и массового спорта 4 Физкультурно-спортивные залы квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек 350 транспортная доступность, минуты 20 5 Плавательные бассейны квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек 75 транспортная доступность, минуты в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов 20 в иных населенных пунктах не устанавливается 6 Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения квадратные метры на 1 тысячу человек 2000 пешеходная доступность, метры 1 000 Объекты в области библиотечного обслуживания 7 Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки) количество объектов в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек 1 на каждую 1 тысячу населения транспортная доступность, минуты 30 в населенных пунктах сельского поселения с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения 1 филиал количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек при населении, тысяч человек количество единиц хранения в тысячах количество читательских мест свыше 1 до 2 6-7,5 5-6 свыше 2 до 5 5-6 4-5 Рысайкинская ласточка _____3_____________________________________________________ Примечания: 1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. 8 Детские библиотеки количество объектов в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысяч человек 1 на каждую 1 тысячу детского населения транспортная доступность, минуты в сельских населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов 30 в иных населенных пунктах не устанавливается в иных населенных пунктах не устанавливается 9 Юношеские библиотеки количество объектов в сельских населенных пунктах не устанавливается транспортная доступность, минуты 20 Объекты в области культуры и искусства 10 Учреждения культуры клубного типа сельских поселений количество мест в сельских поселениях с числом жителей от 1 тысячи до 5 тысяч человек 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей транспортная доступность, минуты в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений 30 в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек передвижная форма обслуживания в иных населенных пунктах не устанавливается 11 Музеи количество объектов на муниципальное образование в сельском поселении 1 - не устанавливается 12 Универсальные спортивно-зрелищные залы количество мест на 1 тысячу человек в сельских населенных пунктах не устанавливается транспортная доступность, минуты 40 В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения 13 Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) квадратный метр на 1 человека 6 пешеходная доступность, метры 1 000 14 Парки культуры и отдыха количество объектов в населенных пунктах с числом жителей до 10 тысяч человек не устанавливается транспортная доступность, минуты 20 Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры 15 Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории 5* - не устанавливается *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. 16 Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования уровень обеспеченности в процентах Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: пешеходная доступность, м до входов в жилые дома 100 жилые районы 25 до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 150 общественно-деловые центры 5 до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий 250 промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 25 зоны массового кратковременного отдыха 15 до входов в парки, на выставки и стадионы 400 17 Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта плотность сети, километры сети на квадратный километр территории 2 пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры в сельских населенных пунктах 800 Рысайкинская ласточка _____4_____________________________________________________ Объекты в области обращения с отходами 18 Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год Твердые бытовые отходы: кг литры - не устанавливается - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 190-225 900-1000 - от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500 Общее количество с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500 Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-35000 Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20 Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой 19 Объекты электроснабжения Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год Степень благоустройст-ва Электропотребление Использование максимума электрической нагрузки - не устанавливается Сельские населенные пункты (без кондиционеров) не оборудованные стационарны-ми электроплита-ми 950 4100 оборудованные стационарными электроплита-ми (100% охвата) 2400 5800 20 Объекты водоснабжения удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки - не устанавливается для зданий с местными (квартирными) водонагревателями 200, со снижением до 180 к 2025 году для зданий с централизованным горячим водоснабжением 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году для объектов обслуживания повседневного пользования 25 21 Объекты водоотведения удельное среднесуточное водоотведе-ние жилой застройки, литры в сутки на одного человека Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды - не устанавливается величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар 70 22 Объекты газоснабжения среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 - не устанавливается Рысайкинская ласточка _____5_____________________________________________________ 23 Объекты теплоснабжения удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период Вид объекта Количество этажей - не устанавливается 1-3 4-5 Жилые здания 186 150 Общеобразовательные организации, медицинские организации 203 191 Дошкольные образовательные организации 284 - Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 24 Кладбища гектаров на 1 тысячу человек кладбища традиционного захоронения 0,24 - не устанавливается 3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области. Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области. 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, установленные в нормативах градостроительного проектирования муниципального района Похвистневский Самарской области применяются при подготовке: 1) генерального плана сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области; 3) документации по планировке территории; 2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в разделе 2 настоящих нормативов, приведены в таблице. Таблица. Области применения расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, для объектов местного значения сельского поселения Принятые сокращения: ГП с.п. – генеральный план сельского поселения Самарской области ДПТ – документация по планировке территории

Рысайкинская ласточка  _____6_____________________________________________________

№ п/п Наименование расчетного показателя, в отношении которого МНГП устанавливается предельное значение Единицы измерения расчетного показателя Непосредственное применение и применение в случаях противоречия МНГП предельным значениям расчетных показателей, установленных нормативами градостроительного проектирования муниципального района ГП с.п. ДПТ В области образования Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями количество учащихся на 1 тысячу человек – + Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций пешеходная доступность, метры + + транспортная доступность, минуты + + Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями количество мест на 1 тысячу человек – + Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций пешеходная доступность, метры + + Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей количество мест на 1 тысячу человек – + Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей транспортная доступность, минуты – + В области физической культуры и массового спорта Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов транспортная доступность, минуты + + Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов транспортная доступность, минуты – + Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями квадратные метры на 1 тысячу человек + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений пешеходная доступность, метры + + В области библиотечного обслуживания Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) количество объектов + + количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) транспортная доступность, минуты + + Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками транспортная доступность, минуты + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек количество объектов + +

Рысайкинская ласточка  _____7_____________________________________________________

Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками транспортная доступность, минуты – + Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек количество объектов – + В области культуры и искусства Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений количество мест + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений транспортная доступность, минуты + + Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями количество объектов на муниципальное образование + + Минимально допустимый уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами количество мест на 1 тысячу человек – + Максимально допустимый уровень территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов транспортная доступность, минуты – + В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования квадратный метр на 1 человека + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования пешеходная доступность, метры + + Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха количество объектов – + Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха транспортная доступность, минуты – + В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории + + Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования уровень обеспеченности в процентах + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования пешеходная доступность, м + + Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры + + В области обращения с отходами Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год + + В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год + +

Рысайкинская ласточка  _____8_____________________________________________________

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека + + Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар + + Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки + + Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период + + В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами гектаров на 1 тысячу человек + +

| УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| --- |
| Адрес: Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Ижедерова, 61а, тел.: 8 (846-56) 2-86-99 | Оригинал-макет газеты набран и свёрстан в Администрации сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. Газета отпечатана в Администрации сельского поселения Рысайкино м.р. Похвистневский Самарской области. Объём 1 печат. лист. Заказ № 35 (304). Тираж 100 экз. Подписано в печать 09.11.2017г. в 10.00. | Главный редактор Е.П. Макарова |